ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΥ Α

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |
| --- | --- |
|  | Ο ζητούμενος χειρουργικός προβολέας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας πρόσφατης κυκλοφορίας το κορυφαίο του κάθε οίκου ει δυνατόν, με δυνατότητα υποστήριξης επεμβάσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. |
|  | ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
|  | Χειρουργικός προβολέας αποτελoύμενος από Κύριο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED Δορυφόρο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED Σύστημα ανάρτησης επί της οροφής Βραχίονες στήριξης των προβολέων αποτελούμενων από οριζόντιους και ελατηριωτούς βραχίονες Σύστημα συγκράτησης των προβολέων με δυνατότητα επέκτασης για προσθήκη επιπλέον προβολέα, μόνιτορ ή κάμερα. |
|  | Κλινικες Εφαρμογες |  |
|  | Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Χειρουργικής Ιατρικής | Γενική χειρουργική, Ουρολογικές επεμβάσεις, απλές Ορθοπεδικές επεμβάσεις , Γυναικολογικές επεμβάσεις κλπ. |
| 35 % | Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλών |  |
| 4 | Ένταση κύριου προβολέα | 140.000 Lux |
| 4 | Ένταση δορυφόρου προβολέα | 140.000 Lux |
| 1 | Δυνατότητα περιστροφής προβολέων | 360° |
| 1 | Συνολικό μήκος βραχιόνων | 2 μέτρα έκαστος (περίπου) |
| 1 | Περιστροφή μόνο της κεφαλής του προβολέα | 360° |
| 1 | Δυνατότητα κλίσης της κεφαλής στο οριζόντιο επίπεδο | ΝΑΙ ( άνω των 90°) |
| 3 | Πεδίο λειτουργίας d10 | Από 18 έως 28 εκατοστά (περίπου) |
| 2 | Ρύθμιση έντασης φωτός με κομβίο πλησίον της κεφαλής | Από 30 έως 100% |
| 3 | Θερμοκρασία χρώματος | 4200 Κelvin (περίπου) |
| 3 | Απόκριση χρωμάτων Ra | >95 (περίπου) |
| 5 | Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού | >100 εκατοστά |
| 7 | Χρόνος ζωής LED | 30.000 ώρες |
| 10% | Επιπλέον στοιχεία |  |
| 4 | Τεχνολογία LED | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 1 | Πολλαπλά LED ομοιόμορφα κατανεμημένα | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 2 | Κάτοπτρα και κρύσταλλα για εστίαση της δέσμης φωτός από κάθε LED | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 2 | Χαμηλή αύξηση θερμοκρασίας στην κεφαλή του χειρούργου και στο πεδίο | ΝΑΙ (μηδενική εάν δύναται) |
| 1 | Να διαθέτει αφαιρούμενη και απολυμανώμενη χειρολαβή | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 10% | Σκυαλιτική ικανότητα (κύριος προβολέας) | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
| 2 | Με μία μάσκα | Τουλάχιστον 50% |
| 2 | Με δύο μάσκες | Τουλάχιστον 50% |
| 2 | Με σωλήνα | Τουλάχιστον 75% |
| 2 | Με σωλήνα και μία μάσκα | Περίπου 50% |
| 2 | Με σωλήνα και δύο μάσκες | Περίπου 50% |
| 10 % | Σκυαλιτική ικανότητα (δορυφόρος προβολέας) | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
| 2 | Με μία μάσκα | Τουλάχιστον 25% |
| 2 | Με δύο μάσκες | Τουλάχιστον 25% |
| 2 | Με σωλήνα | Τουλάχιστον 75% |
| 2 | Με σωλήνα και μία μάσκα | Περίπου 25% |
| 2 | Με σωλήνα και δύο μάσκες | Περίπου 25% |
| 3 % | Αεροδυναμική ικανότητα |  |
| 3 | Να έχει αεροδυναμική κατασκευή ώστε να μην εμποδίζει την κάθετη νηματική ροή του αέρα εντός του χειρουργείου | ΝΑΙ (να αναφερθεί το πρότυπο με το οποίο συμφωνεί και τα τεχνικά χαρακτηριστικά) |
| 2 % | Προς επιλογή |  |
|  | Βραχίονας για στήριξη ενός και δύο monitor |
|  | Βραχίονας για στήριξη κάμερας |
|  | Προεγκατάσταση κάμερας (καλωδιώσεις) στον κύριο προβολέα |
|  | Τρίτος προβολέας με τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου |
|  | Κάμερα Standard Definition με δυνατότητα Zoom |
|  | Κάμερα High Definition με δυνατότητα Zoom και έξοδο 1080i |
|  | Πρότυπα ασφαλείας |  |
|  | Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1 , IEC 60601-2-24 |
|  | CE Mark βάσει 93/42/ΕΟΚ |